Document / élève		Cours : / Evolution des grandeurs effort et flux / Principe fondamental de la dynamique	an	Bac S SI

# Théorèmes
Dans le domaine de la mécanique, le principe fondamental de la dynamique correspond à la seconde loi de Newton.

Il se décline en deux théorèmes (l’un en translation, l’autre en rotation).

En translation : Théorème de la Résultante dynamique (Écriture Vectorielle)

sum widevec F sub ext=m cdot {{d widevec v sub G} over dt} = m cdot widevec a sub G	F : force en Newton / m : masse en kg / VG : vitesse du centre de gravité G en m.s-1 / aG : accélération au centre de gravité G en m.s-2

En rotation : Théorème du Moment dynamique (Écriture Vectorielle)

widevec {sum M sub O (widevec F sub ext)}+ widevec {sum C sub ext}=J cdot {{d widevec%omega} over dt}	C : couple en N.m / M : moment en N.m / J : moment d’inertie en kg.m² / %omega : vitesse de rotation en rad.s-1

# Bilan des actions mécaniques extérieures (B.A.M.E)
Dans tout problème de dynamique, les deux premières étapes sont :

- d’isoler le système étudié
- réaliser le B.A.M.E

Citons le bilan des actions mécaniques extérieures possibles sur un système isolé :
- Actions à distance :
  - poids du système étudié ;
  - poussée d’Archimède (souvent négligée devant le poids sauf dans des fluides tel que l’eau).
- Action de contact :
  - Actions mécaniques aux liaisons (encastrement, pivot, glissière, etc) ;
  - Résistance au roulement et au pivotement.
- Autres efforts :
  - Traînée aérodynamique (négligée sur des calculs analytiques car rend le problème complexe) ;
  - Forces, couples et moments agissant sur le système isolé.

# Application 1 (100 % translation)
On souhaite déterminer la force F2 nécessaire à déplacer la masse m1 selon le profil de vitesse ci-après.

Bilan des actions mécaniques extérieures (B.A.M.E)

widevec F sub 2=widevec A sub {2 rightarrow 1} ~ left( stack{A sub x # 0 # 0 }right ) widevec B sub {0 rightarrow 1} ~ left (stack{-78 # 392 # 0 } right )	widevec A sub {2 rightarrow 1} Action mécanique en A de 2 sur 1 / widevec B sub {0 rightarrow 1} Action mécanique en A de 0 sur 1 / La composante Bx représente la réaction Tangentielle (T) due au frottement de la pièce (1) sur le support (0), / La composante By représente la réaction Normale (N) du support (0) sur la pièce (1),
widevec P sub 1 ~ left (stack{0 # -m sub 1 cdot g # 0 } right )	widevec P sub 1 Poids de la pièce 1 / Les composantes sont exprimées en Newton

Positionner les actions mécaniques sur le schéma.

Déterminons la force F2 :

# Application 2 (100 % rotation)
On souhaite déterminer le couple moteur Cm nécessaire à conférer au volant d’inertie 2 (masse m2 de 32 kg et de moment d’inertie exprimé par la matrice d’inertie IG2 ci-après) pour atteindre une vitesse de rotation N2=100 tr/min en 10 secondes.

Bilan des actions mécaniques extérieures (B.A.M.E)
Pour des questions de simplifications, nous ne prendrons pas en compte les efforts mécaniques en A et B ainsi que l’influence du poids appliqué en G car ils n’ont dans le cas présent aucune influence.
widevec C sub m ~ left ( stack{Cm sub x # 0 # 0 } right ) widevec C sub r ~ left (stack{-5 # 0 # 0 } right )	Les couples sont exprimés en N.m / widevec C sub m est le couple moteur ; / widevec C sub r est le couple résistant
I sub G2 ~ left [ matrix {4 # 0 # 0 ## 0 # 2,11 #0##0#0#2,11}right ]=left [ matrix {I sub G2x # 0 # 0 ## 0 # I sub G2y #0##0#0#I sub G2z}right ]	Matrice d’inertie de la pièce (2) / Les moments d’inertie sont exprimés en kg.m²

1. Déterminons le couple Cm :

# Application 3 : Barrière levante
On désire déterminer le couple moteur Cm en A nécessaire à lever la lisse (1) selon la loi de vitesse indiquée ci-contre.

La lisse (1) a pour masse m1=4 kg et pour moment d’inertie J1=IA1z=12 kg.m²

La liaison pivot en A présente un couple de frottement Cr
widevec Cr left ( stack {0 #0#-3~N cdot m}right )
Le centre de gravité G1 n’est pas situé dans la matière en raison de la forme géométrique de la lisse.
widevec AG sub 1 left ( stack {0,4 #0,2#0}right )

Positionner les actions mécaniques sur le schéma struturel

# Application 4

Hypothèse : la voiture est une traction (roues avant motrices)

Réalisons le bilan des actions mécaniques extérieures :
Actions à distance :
  - poussée d’Archimède (négligée) ;
  - poids de la voiture (1 tonne)
- Action de contact :
  - Résistance au roulement widevec F sub rr avec ldline widevec F sub rr rdline = 98 N que l’on appliquera en A bien qu’il soit réparti sur les 4 pneus ;
  - Traînée aérodynamique (négligée car rend le problème complexe) ;
  - Action du sol sur la voiture au point A widevec A sub { 0 rightarrow 1 } avec ldline widevec A sub {0 rightarrow 1} rdline = 5912 N
  - Action du sol sur la voiture au point B widevec B sub { 0 rightarrow 1 } avec ldline widevec B sub {0 rightarrow 1} rdline = 3898 N
  - Force motrice de la roue avant sur le sol appliquée sur la voiture au point A widevec Fm sub { 0 rightarrow 1 }
  - Effort tangentielle (loi de coulomb) permettant garder l’adhérence (évite le glissement).

Écrivons les effort extérieurs :