Document / élève		Document ressource / « Détermination des paramètres d’un moteur à courant continu »	an	Bac S SI

# Mise situation :
Dans de nombreux cas il est nécessaire de déterminer les paramètres d’un moteur à courant continu (Paramétrage d’un modèle multiphysique, calculs analytiques de performances, etc).

Les paramètres à connaître pour sont :
- la résistance R [] ;
- l’inductance L [H] ;
- le moment d’inertie du rotor J [kg.m²] ;
- la constante de couple / de force électromotrice K [N.m . A-1] ou [V . (rad/s)-1]
- le couple résistant de frottement sec Cf1 [N.m] ;
- le couple résistant de frottement visqueux Cf2 [N.m .(rad/s)-1].

### Exemple : voiture Tamiya radio commandée

Dans le but de déterminer les différentes performances de la voiture

# Identification des paramètres :
Dans le cadre de ce document, certains paramètres ne seront pas déterminer (les couples de frottement sec et visqueux ainsi que le moment d’inertie du moteur).

### Résistance :
La résistance se détermine par une simple mesure à l’Ohmmètre.

Précautions à prendre :
- Toujours utiliser un ohmmètre HORS TENSION ;
- Faire la moyenne de plusieurs mesures de la résistance statorique du moteur. Chacune des mesures se fait après avoir tourné de quelques degrés le rotor du moteur.

### Constante de couple / de force électromotrice :

style par défaut
# Titre1

## Titre2
### Titre3
pied de page