Travail d'investigation
Comparaison entre la puissance thermique dissipée par une résistance alimentée sous tension continue ou sinusoïdale

Dans le cadre de ce travail d'investigation vous allez par l'expérimentation multi-physique trouver la valeur de la tension alternative qui produirait la même puissance dissipée qu'une tension continue.

# Modèle multi-physique à utiliser

Pour la simulation, utiliser le modèle ci-contre.

Pour l'étude vous maintiendrez la tension d'alimentation continue à 230V DC et vous pourrez commencer les essais à 230V crête (Amplitude) et 50Hz pour l'alimentation alternative sinusoïdale.

# Travail demandé
1. Trouver la valeur crête (amplitude) de la tension alternative sinusoïdale qui produirait la même quantité de chaleur que la tension continue (230V DC).
2. Sur internet, chercher la relation qui lie une grandeur efficace à son amplitude pour un signal sinusoïdal.
3. Conclure.